ZMIENIONY Załącznik nr 1 do umowy nr … /TI/2020

Opis przedmiotu zamówienia / formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i konfiguracja 3 przemienników wraz z licencją   umożliwiającą zwiększenie zasięgów poprzez ich łączenie za pomocą standardowej sieci IP. Przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego z zakresu użytkowania oraz programowania urządzeń w systemie DMR na podstawie radiotelefonów z serii DM/DP oraz przemienników DR 3000/SLR5500 firmy Motorola. Dostawa urządzenia pozwalającego na zarządzanie, monitorowanie oraz analizowanie strumieni danych w sieci radiowej. Szkolenie personelu technicznego z obsługi oraz konfiguracji urządzenia.

Tabela nr. 1.

| L.p. | Cyfrowa łączność radiowa | Ilość | Cena zestawu brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 Przemienniki VHF standardu ETSI DMR wraz z licencjami; 3 Filtry dupleksowe. (Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) | 1 zestaw | DO UZUPEŁNIENIA |
|  | Teoretyczne i praktyczne szkolenie personelu technicznego Zamawiającego. ( Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) |  |  |
|  | Urządzenie z licencjonowanym oprogramowaniem przeznaczonym do analizowania strumieni danych w sieci radiowej. Szkolenie personelu technicznego z konfiguracji oraz obsługi systemu. ( Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) |  |  |

- Ogólne uwarunkowania.

Obecnie w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu użytkowany jest cyfrowy system łączności standardu ETSI DMR zbudowany na przemiennikach Firmy Motorola DR 3000/SLR 5500   tworzących rozległą sieć łączności. Wykorzystywany system MOTOTRBO z cyfrową funkcją IP Site Connect umożliwia użytkownikom prowadzenie korespondencji z miejsc oddalonych od siebie. Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia (tj. przemienniki) zostaną wpięte do wydzielonej sieci  IP Site Connect, tworząc odrębną wyspę, a w przyszłości rozszerzając obszar jej radiowego zasięgu o radiotelefony DM4601e, DP4601 będące abonentami cyfrowej sieci radiowej. Wykonawca realizując zamówienie, zapewni pełną kompatybilność dostarczanych urządzeń z pracującym już systemem i potwierdzi tą kompatybilność w formie pisemnego oświadczenia.

Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca w cenie zamówienia, dokonał zestrojenia dostarczanych filtrów dupleksowych. Zakres częstotliwości pracy Zamawiający poda w momencie otrzymania ich z Komendy Głównej Policji. Termin strojenia filtrów jest niezależny od terminu odbioru zamówienia i może nastąpić po odbiorze produktu. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu jest posiadaczem oprogramowania i licencji programu TRBOnet Watch dla Capacity Plus oraz IP Site Connect. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni nowe urządzenie z bazą danych i utrzyma dotychczasowe funkcjonalności ww. oprogramowania oraz rozbuduje licencje zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Opis parametrów urządzeń i usług.

1. Minimalne parametry techniczno – funkcjonalne przemiennika VHF standardu ETSI DMR oraz jego wyposażenia:

| Lp. | Cechy przemiennika wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy użytkowe |
| 1.1. | Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361(tier II) oraz w systemie analogowym (FM); w trybach simpleks/duo simpleks, dupleks |
| 1.2. | Złącze LAN i USB umożliwiające programowanie stacji retransmisyjnej oraz transmisję danych |
| 1.3. | Programowalny adres IP |
| 1.4. | Przypisany adres sprzętowy (MAC adres) |
| 1.5. | Zabezpieczenie hasłem przed odczytem/zmianami parametrów konfiguracyjnych stacji retransmisyjnej |
| 1.6. | Obudowa typu RACK 1U |
| 1.7. | Zakres temperatury pracy od -30ºC do +60ºC |
| 2 | Parametry techniczne |
| 2.1. | Minimalny zakres częstotliwości pracy 148 ÷174 MHz |
| 2.2. | Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 (Tier II) |
| 2.3. | Maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej ± 0,5 ppm |
| 2.4. | Czułość analogowa odbiornika lepsza niż 0,4 µV dla SINAD 20 dB oraz 0,3 µV dla SINAD 12 dB |
| 2.5. | Kodowa blokada szumów (CTCSS) wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym z możliwością zaprogramowania dowolnego kodu z zakresu 67÷255 Hz (programowana ze skokiem 0,1 Hz) |
| 2.6. | Retransmisja tonów CTCSS |
| 2.7. | Czułość cyfrowa 0,3 µV/BER 5 % |
| 2.8. | Wokoder cyfrowy AMBE +2 |
| 2.9. | Modulacja na kanale analogowym 125,5KHz: częstotliwości (11K0F3E) |
| 2.10. | Modulacja cyfrowa w kanale 12,5kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE głos) |
| 2.11. | Odporność odbiornika na intermodulacje ≥70 dB |
| 2.12. | Tłumienie odbiorów niepożądanych ≥70 dB |
| 2.13. | Selektywność sąsiedniokanałowa ≥60 dB dla kanału 12,5 kHz |
| 2.14. | Programowalny odstęp sąsiedniokanałowy 12,5 kHz |
| 2.15. | Praca na dowolnym z co najmniej 16 zaprogramowanych kanałów |
| 2.16. | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika programowana w zakresie 1-25 W |
| 2.17. | Programowe ograniczenie czasu nadawania |
| 2.18. | Obsługa transmisji maskowanych i jawnych |
| 3 | Zasilanie |
| 3.1. | Zasilanie podstawowe 230 V ± 10 %, 50 Hz |
| 3.2. | Automatyczne, bezzwłoczne przełączenie z zasilania sieciowego na rezerwowe (DC 12V) i odwrotnie, zapewniające nieprzerwaną pracę |
| 3.3. | Automatyczne ładowanie „on-line” baterii akumulatorów zasilania rezerwowego |
| 3.4. | Automatyczne zabezpieczenie baterii przed nadmiernym rozładowaniem |
| 4 | Wyposażenie stacji retransmisyjnej |
| 4.1. | Zespół nadawczo - odbiorczy |
| 4.2. | Akumulator 12V 75Ah, przewód DC do podłączenia akumulatora, przewód sieciowy 230VAC, uchwyty do mocowania w szafie Rack |
| 4.3. | Filtr dupleksowy w zakresie częstotliwości VHF, złącza BNC lub N, dopuszczalna moc wejściowa 50W, |
| 4.4. | Instrukcja obsługi |
| 5 | Wymagania uzupełniające |
| 5.1. | Parametry radiowe, których nie wyszczególniono w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z odpowiednimi normami: - odnośnie parametrów systemu analogowego z ETSI 300 086, - odnośnie parametrów systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSI EN 300 113 |
| 5.2. | Charakterystyki kompatybilności elektromagnetycznej stacji pod względem emisyjności i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5 |
| 5.3. | Pod względem bezpieczeństwa użytkowania stacje retransmisyjne oraz jej wyposażenie dodatkowe muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normie EN 60950-1 |
| 5.4. | Kompatybilność z sieciami przemienników w konfiguracji IP Site Connect będącymi w posiadaniu Zamawiającego |
| 5.5. | W przypadku czynnego połączenia sieciowego możliwość zdalnej konfiguracji parametrów, wyłączenia i włączenia oraz monitorowania parametrów pracy odbiornika i nadajnika |

2.  Zakres szkolenia teoretycznego i praktycznego DMR - przeprowadzenie szkolenia zakresu użytkowania i programowania urządzeń w systemie DMR tj.: radiotelefonów z serii DM/DP 
i przemienników DR/SLR firmy Motorola.

| L.p | Zakres tematyki | Ilość osób | Ilość dni | Czas szkolenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Omówienie radiotelefonów z serii DP/DM oraz przemienników z serii DR/SLR. Omówienie budowy aplikacji CPS 2 do konfiguracji systemu Mototrbo. Programowanie kanałów analogowych. Programowanie kanałów cyfrowych. Zabezpieczenia – klucze, id, aliasy. Konfiguracja funkcji szyfrujących komunikację radiową. Tworzenie grup i kontaktów. Wywołania grupowe i indywidualne. Wywołania alarmowe. Obsługa szczelin czasowych. Systemy sygnalizacji cyfrowej. Przerywanie rozmów radiowych – czyszczenie kanału RF. Ograniczanie dostępu do systemu Mototrbo. Skanowanie kanałów w trybie analogowym, cyfrowym i mieszanym. Konfiguracja roamingu w systemach Mototrbo opartych o przemienniki. Konfiguracja i uruchomienie przemiennika SLR do pracy w trybie analogowym, cyfrowym lub mieszanym. Sieciowanie przemienników – funkcja IP Site Connect. Uruchamianie kanałów lokalnych i rozległych. Funkcja GPS, GPS Revert i obciążenie Diagnostyka i kontrola wzmacniacza (RDAC) | 9 osób (trzy grupy po 3 osoby) | 6 dni (po 2 dni na grupę) | 48 godzin (po 8 godzin na dzień) |

- Szkolenie odbędzie się w ciągu 6 dni roboczych w godzinach 7:30-15:30 w budynku KWP we Wrocław ul. Podwale 31-33. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia w innej lokalizacji na wniosek Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca pokrywa koszty sali szkoleniowej, a także dojazdu i powrotu oraz wyżywienia i zakwaterowania uczestników od dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do dnia kolejnego po zakończeniu szkolenia.

- Na czas szkolenia Zamawiający udostępni pomieszczenie dla Wykonawcy wraz z rzutnikiem multimedialnym oraz łączem internetowym

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na rzecz Zamawiającego dla pojedynczej grupy dwudniowych (2x8 godzin) szkoleń w zakresie konfigurowania wszystkich  stacji retransmisyjnych,  radiotelefonów i oprogramowania.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie w formie zajęć praktycznych. Językiem szkoleniowym będzie język polski. Zajęcia będzie prowadziła osoba posiadająca odpowiednią wiedzę 
i doświadczenie.

- Wykonawca dostarczy i przekaże wszystkim osobom biorącym udział w szkoleniu materiały dydaktyczne, instrukcje i inne powiązane materiały. Materiały dydaktyczne będą sporządzone w języku polskim. W przypadku opracowań występujących w oryginale w innym języku niż polski Wykonawca załączy tłumaczenie ich fragmentów, istotnych 
z punktu widzenia zakresu szkolenia.

- Urządzenia oraz oprogramowanie do przeprowadzenia szkolenia zapewni Wykonawca.

- Wykonawca przedstawi szczegółowy plan szkolenia dla grupy z części teoretycznej 
i praktycznej przy złożeniu oferty.

- Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji opisującej sposób programowania funkcji
i parametrów radiotelefonów, strojenia, instalacji, obsługi technicznej i innych elementów, które będą konieczne dla eksploatacji i konfiguracji sprzętu. Wykonawca dostarczy także dokumenty licencyjne, o ile odrębne dokumenty licencyjne są wydane. Dokumentacja musi również zawierać wymagania techniczne dotyczące minimalnej konfiguracji komputerów przeznaczonych do instalacji oprogramowania.

- Jeżeli Oprogramowanie wchodzące w skład Zestawu do programowania nie będzie posiadało polskiej wersji językowej Dokumentacja będzie dodatkowo zawierała odnośniki do wszelkich opcji, ustawień i innych treści wyświetlanych przez aplikację w takim brzmieniu, w jakim będą widoczne na ekranie monitora.

- Dokumentacja będzie sporządzona w języku polskim (wymaganie nie ma zastosowania
do dokumentów licencji).

- Zamawiający będzie uprawniony do bezpłatnego powielania dokumentacji w całości
lub w części na własne potrzeby, wynikające z eksploatacji sprzętu.

3.  Parametry funkcjonalne urządzenia z licencjonowanym oprogramowaniem przeznaczonym do zarządzania i monitorowania oraz analizowania strumieni danych w sieci radiowej.

| Lp. | Cechy funkcjonalne Rozbudowa Posiadanej Licencji TRBOnet Watch Serial 12-12-11-139 |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy użytkowe |
| 1.1. | Monitor w czasie rzeczywistym • Aktywność na każdym kanale • Sesje głosowe i dane • Szczegółowy dziennik • Poziom RSSI |
| 1.2. | Monitor topologii • Konfiguracja systemu • Stan repeaterów • Alerty • Zdalna zmiana kanału |
| 1.3. | Raporty i analizy • Wizualna reprezentacja ruchu • Wykorzystanie kanału • Wszystkie kanały zajęte • Zaawansowane filtry |
| 1.4. | Zdalne sterowanie • Aplikacja klient-serwer • Sterowanie repeterem • Powiadomienia o błędach |
| 1.5. | Obsługiwane Systemy • IP Site Connect • Capacity Plus |
| 1.6. | • Aktualizacja oprogramowania do najwyższej wersji dostępnej na rynku. W okresie obowiązywania gwarancji, nowe wersje oprogramowania i licencje zostaną dostarczone bezpłatnie. W razie potrzeby zostanie zapewniona bezpłatna aktualizacja dokumentacji. Moduł mapowy offline współpracujący z aplikacją pozwalający analizować zasięgi na podstawie RSSI |
| 1.7. | • Aktualizacja przemienników z posiadanej licencji • Poszerzenie licencji o 10 nowych przemienników |
| 2 | • Minimalne Parametry techniczne urządzenia |
|  | • Komputer przystosowany do pracy ciągłej • Procesor Intel Core i5 – 8500T processor Hexa Core 2.1 GHZ pamięć podręczna 9MB • Pamięć 6GB DDR4 • Dysk Twardy 250GB SSD M.2 • 1 x port Rj-45 • 1 x HDMI • 4 x port USB 3.0 Monitor • Przekątna ekranu minimum 32”, • Powłoka matrycy matowa • Rodzaj matrycy LED, IPS • Typ ekranu Płaski • Rozdzielczość ekranu 2560x1440 • Format obrazu 16:9 • Częstotliwość odświeżania ekranu 60Hz • Kolory czarny, szary lub biały • Złącze HDMI , Display port Aktualne Oprogramowanie Windows, Windows Server, MS SQL Server Express Microsoft Office, klawiatura, mysz , głośniki. |

4. Zakres Szkolenia teoretycznego i praktycznego z zarządzania i monitorowania oraz analizowania strumieni danych w sieci radiowej.

| L.p | Zakres tematyki | Ilość osób | Ilość dni | Czas szkolenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Omówienie budowy aplikacji Architektura systemu Omówienie client- Server, Watch Server, Database Instalacja i konfiguracji systemu od podstaw Funkcje moduły Monitor w czasie rzeczywistym Dziennik Moduł raportu Moduł analizy Monitor topologii RSSI Level MAP | 4 osoby (dwie grupy po 2 osoby) | 2 dni (po 1 dniu na grupę) | 16 godzin (po 8 godzin na dzień) |

- Szkolenie odbędzie się w ciągu 2 dni roboczych w godzinach 7:30-15:30 w budynku KWP we Wrocław ul. Podwale 31-33. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia w innej lokalizacji na wniosek Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca pokrywa koszty sali szkoleniowej, a także dojazdu i powrotu oraz wyżywienia i zakwaterowania uczestników od dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do dnia kolejnego po zakończeniu szkolenia.

- Na czas szkolenia Zamawiający udostępni pomieszczenie dla Wykonawcy wraz z rzutnikiem multimedialnym oraz łączem internetowym

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na rzecz Zamawiającego dla pojedynczej grupy  szkoleń w zakresie konfigurowania systemu

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie w formie zajęć praktycznych. Językiem szkoleniowym będzie język polski. Zajęcia będzie prowadziła osoba posiadająca odpowiednią wiedzę 
i doświadczenie.

- Wykonawca dostarczy i przekaże wszystkim osobom biorącym udział w szkoleniu materiały dydaktyczne, instrukcje i inne powiązane materiały. Materiały dydaktyczne będą sporządzone w języku polskim. W przypadku opracowań występujących w oryginale w innym języku niż polski Wykonawca załączy tłumaczenie ich fragmentów, istotnych 
z punktu widzenia zakresu szkolenia.

- Urządzenia oraz oprogramowanie do przeprowadzenia szkolenia zapewni Wykonawca.

- Wykonawca przedstawi szczegółowy plan szkolenia dla grupy z części teoretycznej 
i praktycznej przy złożeniu oferty.

- Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji opisującej sposób obsługi funkcji
i parametrów, instalacji, obsługi technicznej i innych elementów, które będą konieczne dla eksploatacji i konfiguracji sprzętu. Wykonawca dostarczy także dokumenty licencyjne, o ile odrębne dokumenty licencyjne są wydane. Dokumentacja musi również zawierać wymagania techniczne dotyczące minimalnej konfiguracji komputerów przeznaczonych do instalacji oprogramowania.

- Jeżeli Oprogramowanie wchodzące w skład Zestawu nie będzie posiadało polskiej wersji językowej Dokumentacja będzie dodatkowo zawierała odnośniki do wszelkich opcji, ustawień i innych treści wyświetlanych przez aplikację w takim brzmieniu, w jakim będą widoczne na ekranie monitora.

- Dokumentacja będzie sporządzona w języku polskim (wymaganie nie ma zastosowania
do dokumentów licencji).

- Zamawiający będzie uprawniony do bezpłatnego powielania dokumentacji w całości
lub w części na własne potrzeby, wynikające z eksploatacji sprzętu.

5. Ponadto Wykonawca dostarczy zestaw składający się z niżej wymienionych elementów, pozwalający obsłudze technicznej na pełną instalację i konfigurację urządzenia oraz strojenie przemienników składający się z następujących elementów:

- osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem (interfejsy, przewody połączeniowe)

- oprogramowanie specjalistyczne służące do konfiguracji dostarczanego sprzętu (nośnik CD/USB + dokumentacja w języku polskim) pracujące pod systemem operacyjnym Windows 7 i wyżej, które będzie umożliwiało co najmniej następujące funkcjonalności:

- możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do wpisania do stacji retransmisyjnej, programowanie poprzez sieć IP

- do oprogramowania i sprzętu dostarczonego przez wykonawcę muszą być dołączone niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD/USB oraz wymagane prawem bezterminowe licencje i oprogramowania.

- przekazanie pełnej najnowszej, niewyłącznej licencji na nieograniczone czasowo użytkowanie dostarczanego oprogramowania.

WYKONAWCA: